## Slide 1: 多旋翼飞行器控制与导航技术
多旋翼的路径规划

## Slide 2: 飞越森林

## Slide 3: 路径规划问题
给定障碍物、无人机、无人机运动能力，计算出无人机从起点到终点的无碰撞路线

## Slide 4: 路径规划问题
评价路径优良的指标
  执行速度、路线长度
  能量消耗
  计算时间
  安全性（与障碍物的最短距离）
  鲁棒性
  成功概率
  ……

## Slide 5: 路径规划例子

## Slide 6: 无人机架构

## Slide 7: 本章内容
位形空间
建造路标
搜索算法
路线优化和重新规划
路线执行

## Slide 8: 位形空间
工作空间
  3D位置→3 DOF
位形空间
  简化姿态（位置+偏航） → 4 DOF
  全姿态→ 6 DOF
  姿态+速度→ 12 DOF
  操控机器的角度
  ……
路径规划发生在位形空间

## Slide 9: 位形空间
位形空间（C-space）是指所有可能结构的空间
位形空间的拓扑通常不是笛卡尔积
位形空间被形容成一个拓扑流形

## Slide 10: 数学符号
位形空间
位形
自由空间
障碍物
属性

## Slide 11: 自由空间例子
无人机可以飞行的空间，自由空间
点型无人机

## Slide 12: 例子
无人机可以飞行的空间，自由空间
点型无人机

## Slide 13: 例子
无人机可以飞行的空间，自由空间
圆形无人机

## Slide 14: 例子
无人机可以飞行的空间，自由空间
圆形无人机

## Slide 15: 例子
无人机可以飞行的空间，自由空间
圆形无人机

## Slide 16: 计算自由空间
自由空间通过无人机沿障碍物边缘划过得到
这种方法叫做Minowski sum

## Slide 17: Minowski sum
三角形无人机，矩形障碍物

## Slide 18: 例子
多边形无人机
C-space由无人机沿障碍物边缘划过得到

## Slide 19: 基础路径规划问题
条件
  自由空间
  初始状态
  目标状态
目标：找出连通路径

## Slide 20: 路径规划
1.C-space 离散化
  （生成图表、路线图）
2.搜索算法
  （笛卡尔算法、A*、……）
3.重新规划
  （D*、……）
4.路线追踪
  （PID控制、位场、……）

## Slide 21: C-space 离散化
组合规划
  一定能够找到一种解决方案（如果存在）
  需要多边形分解
  更高维度的问题难以求解
取样规划
  不一定能够找到结果，但效率更高
  只需要逐点评估
  需要注意的问题：
    网格分解，路线图，随机树

## Slide 22: 网格分解
构造规则网格
确定每一个网格的状态（free/occ）
简单，但效率低（why？）
不精确（why？）

## Slide 23: 网格分解
规则网格
构造图
  网格顶点
  边缘可遍历
问题
  加入起点和终点，连接最近邻居
  执行图搜索

## Slide 24: 随机道路地图（PRMs）
高纬度时网格复杂度不增加
基于抽样的方法
点：在C中随机抽样，检测其是否处于Cfree

## Slide 25: 随机道路地图（PRMs）
点：在C中随机抽样，检测其是否处于Cfree
边缘：检测距离边最近的两个点是否可以通过
近邻选择方法：选择最近的k个点或者选择一定半径范围内的点
增加点和边，直到路标的密度足够使用

## Slide 26: PRM 例子

## Slide 27: 随机道路图
+ 所有可能都考虑
+ 很好的扩展到高纬度的C-space
+ 非常普及，扩展性好
- 对于有些问题求解不理想（如狭窄的通路）
- 不是最优解，不完全

## Slide 28: 快速探索随机树
找到从起点到终点的树

## Slide 29: 快速探索随机树
算法
  1.初始化树，确定起始点qI
  2.选择一个随机的目标地点（每100次迭代，选择一个qG）
  3.在路标中选择最近的点
  4.将这个点想目标点靠近
  5.重复步骤直到到达目的地
为什么不每次都选择qG

## Slide 30: 快速探索随机树
算法
  1.初始化树，确定起始点qI
  2.选择一个随机的目标地点（每100次迭代，选择一个qG）
  3.在路标中选择最近的点
  4.将这个点想目标点靠近
  5.重复步骤直到到达目的地
为什么不每次都选择qG
将会导致算法失败，运行到Cobs中，停止探索

## Slide 31: 快速探索随机树
RRT：从起点和终点建立树，向对面的方向发展，直到两个树连接在一起

## Slide 32: RRT例子
2-DOF
3-DOF

## Slide 33: 不完整的机器
一些机器不能在位形空间中随意移动
例如：一个汽车不能侧向移动
  2-DOF 控制（速度和转向）
  3-DOF 位形空间（2D变换和旋转）

## Slide 34: 不完整的机器
RRTs能够轻而易举的考虑树状图中的约束
例如：车型机器人

## Slide 35: 例子：小型飞船路径规划
优势
  能量消耗低
  安全性高
挑战
  真正的欠驱动（3-DOF 控制）
  十分依赖漂浮
  需要随机路径规划（kinodynamic）

## Slide 36: 例子：小型飞船路径规划
高级的路径规划：A*
低级的路径规划：RRT

## Slide 37: 例子：小型飞船路径规划

## Slide 38: 快速随机搜索树
+ 所有可能都考虑
+ 贪婪搜索与探测很好的平衡
+ 非常普及，扩展性好
指标敏感
- 收敛性未知
- 不是最优解，不完全

## Slide 39: 总结：取样规划
对于多数的实际问题有着更高的效率，但是不能保证一定能得到解
所有可能都能考虑到（如果时间足够，一定能找到存在的解，如果不存在则会一直工作下去）
当遇到狭窄的通道是，性能降低

## Slide 40: 路径规划
1.C-space 离散化
  （生成图表、路线图）
2.搜索算法
  （笛卡尔算法、A*、……）
3.重新规划
  （D*、……）
4.路线追踪
  （PID控制、位场、……）

## Slide 41: 搜索算法
条件：由点和边组成的地图G
求解：找出两点之间最好的路线
搜索算法都有哪些？

## Slide 42: 盲目搜索
宽度优先
  完整
  如果行动代价相等，效果最优
  时间和空间复杂度O（bd）
深度优先
  无限空间中不完整
  不是最优方法
  时间O（bd）
  空间O（bd）

## Slide 43: 例如：Dijkstra算法
任意成本（非负）的广度优先

## Slide 44: 启发式搜索
概念
  通过评价函数选择点进行下一步扩展
  先扩展代价低的点
好的评价函数如何确定？

## Slide 45: 启发式搜索
概念
  通过评价函数选择点进行下一步扩展
  先扩展代价低的点
好的评价函数如何确定？
通常是一个综合的评价：
  路径成本g（s）
  启发式函数h（s）
  （例如，估计到目标的距离，同样可以根据其领域知识）

## Slide 46: 启发式函数
选择的问题/面向具体应用
普遍的选择
  曼哈顿距离（忽略障碍）
  欧几里得距离（忽略障碍）
  数值迭代/Dijkstra（充目标向前）

## Slide 47: 启发式搜索
A*搜索
  路线权值用到目的地的距离估计
  启发式函数h（s）
    可接受的（不高于真实值）
    一致的（满足三角不等式）
A* 是最优且完全的方法

## Slide 48: A*算法
初始化
  OPEN = {start}，CLOSED = {}
  f（s） = inf
当目的地不在CLOSED中
  从OPEN移动点s，使得f（s）最小
  将s插入到CLOSED中
  对不在CLOSED中的s的后继者s’
    更新(s’)=min(g(s’), g(s) + c(s, s’))
    将s’插入到OPEN中

## Slide 49: 例子

## Slide 50: 例子

## Slide 51: 例子

## Slide 52: 例子

## Slide 53: 例子

## Slide 54: 例子

## Slide 55: 启发式函数影响
考虑如下的路径规划问题
根据之前的搜索算法，需要扩展多少种状态

## Slide 56: 启发式函数影响
Dijkstra按照f=g的顺序进行状态扩展

## Slide 57: 启发式函数影响
A*算法按照f=g+h的顺序进行扩展

## Slide 58: 启发式函数影响
A*算法按照f=g+h的顺序进行扩展
对于大型的问题，A*算法很快导致内存溢出（OPEN/CLOSED状态过多）

## Slide 59: 启发式函数影响
加权A*算法按照f=g+εh的顺序扩展
ε > 1 → 状态更加接近目标

## Slide 60: 启发式函数影响
加权A*算法按照f=g+εh的顺序扩展
ε > 1 → 状态更加接近目标
找到的路线可能更长（由于ε的影响）

## Slide 61: A*
基于A*构造任意时刻的搜索
  对于给定的ε ，寻找最优的可能路线
  减小ε并重现规划

## Slide 62: D*搜索
问题：在未知、部分已知或者动态的环境转，路径规划有可能被阻塞，我们主要重新规划
这样做高效吗？如何避免全部重新规划？

## Slide 63: D*搜索
概念：逐渐的修改路径，保持其在机器人附近变动的位置
更多变型
  D*（Dynamic A*）
  D* Lite
  Field D*

## Slide 64: D*搜索
主要概念
相反的搜索方向（从终点到起点）
  终点不一定，无人机移动
  地图改变（障碍物）只影响接近机器人的位置
标记更改的点和所有依赖点为unclean
找到到达起点的最短路径（用A*）

## Slide 65: 例子
初始状态
一次搜索后

## Slide 66: D*搜索
D*与A*一样是最优且完全的算法
D*算法和它的变型广泛应用在实际中
Filed D* 算法在火星探测车上运行

## Slide 67: A*/D*中的问题（网格）
1.最短路径往往非常靠近障碍物
  不确定性的线路增加碰撞的危险
  不确定性可能来源于，非定域机器人、地图误差、较弱的动态约束条件
2.路径总是贴齐网格线
  路线看起来不自然
  路线比真实的最短路线（在连续的空间中）长

## Slide 68: A*/D*中的问题（网格）
3.当路线搜索在遍历时被阻塞，需要从头开始重新规划
  在未知或者动态的环境中，时常发生
  在较大的状态矢量空间中重新规划消耗大
  能否重新利用最初的计划？

## Slide 69: 平滑地图
问题：路线靠近障碍物
解决方案：预留边界（例如用高斯方法）
在障碍物周围使用非零概率
评估函数

## Slide 70: 例子

## Slide 71: 平滑路径
问题：路线贴齐网格线
路线看起来不自然，不是最优解
解决方案：平滑路径
  遍历路径，找到直接连接的点，用线段代替
  使用非线性最小化优化初始路径
  ……

## Slide 72: 例子
用线段代替成对的点
非线性优化

## Slide 73: 实时路径规划
当一个障碍物被检测，最多需要多长时间进行重新规划
无人机要如何快速躲避未知的或者快速移动的障碍物
对于路径上为一个障碍物都需要重新规划吗？

## Slide 74: 实时路径规划
当一个障碍物被检测，最多需要多长时间进行重新规划
原则上，用D*算法重新计算的时间可以无限长
无人机要如何快速躲避未知的或者快速移动的障碍物
需要一个避免冲突算法一直运行
对于路径上为一个障碍物都需要重新规划吗？
当障碍物出现在路径上时重新计算

## Slide 75: 无人机架构

## Slide 76: 分层路径规划
一个近似的全局规划，忽略运动学特性以及机器运动约束（非实时）
一个精确的局部规划，符合约束条件，实时产生可行的路线

## Slide 77: 局部规划
已知：到达目的的路线（一系列有序的点），局部近邻范围的扫描，动态约束
求解：无碰撞，安全，动态可行，快速移动到目的地或下一个点
典型的方法
  势场法
  动态窗口法

## Slide 78: 势场法
将机器看做一个处于势场影响下的电子
优势：
  实现简单
劣势：
  受局部最小值影响
  没有考虑动态约束

## Slide 79: 漏斗法
位形空间中不同的区域需要不同的势场法
局部势场法叠加组成了一个导航方法

## Slide 80: 动态窗口法
算法：
1.对机器的控制空间取样
2.对每个取样进行短周期的仿真
3.对每一个取样进行评分
  接近障碍物
  接近目标
  接近全局路径
  速度
4.挑选评分最高的控制指令

## Slide 81: 动态窗口法
考虑一个2 DOF二维机器

## Slide 82: 动态窗口法
考虑一个2 DOF二维机器 + 2D环境

## Slide 83: 动态窗口法
加上动态约束条件

## Slide 84: 动态窗口法
导航方法（势场法）

## Slide 85: 动态窗口法
导航方法（势场法）

## Slide 86: 动态窗口法
导航方法（势场法）

## Slide 87: 动态窗口法
离散化动态窗口，评估导航方法
找到最大值及运行轨迹

## Slide 88: 例子

## Slide 89: DWAs问题
DWAs受局部最小值影响，例如：机器人不能在进入门口前及时减速
能够提出一个解决方案
提示：一般情况下需要全局规划

## Slide 90: 例子：ROS路径规划

## Slide 91: 回顾
如何取样路标以及建立概率随机数
如何高效的计算从起点到终点的路线
如何高效的更新规划
如何实时的计算执行路径规划